| СЭБМ-2-1-11-1 | Светильник энергосберегающий брызгозащищенный морской прикроватный. Назначение: местное освещение жилых, служебных и общественных помещений. Электропитание: ~220 В, 50 Гц. Тип пускорегулирующего аппарата: электромагнитный. Источник света: 1 х 11 Вт (цоколь 2G7). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного опалового поликарбоната. Монтаж: накладной. Степень защиты: IP44. Наружный диаметр вводимого кабеля: до 14 мм. Комплектация: - без выключателя; - с выключателем. |
| --- | --- |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 70 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 12 |
|  | Масса, не более, кг | 1,5 |
| СЭБМ-У-1-11-1 | Светильник энергосберегающий брызгозащищенный морской прикроватный. Назначение: местное освещение жилых, служебных и общественных помещений. Электропитание: ~110-260 В / –110-320 В. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный универсальный. Источник света: 1 х 11 Вт (цоколь 2G7). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного опалового поликарбоната. Монтаж: накладной. Степень защиты: IP44. Наружный диаметр вводимого кабеля: до 14 мм. Комплектация: - без выключателя; - с выключателем. |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 70 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 12 |
|  | Масса, не более, кг | 1,5 |
| СЭБМ-2-1-18-1 | Светильник энергосберегающий брызгозащищенный морской призеркальный. Назначение: местное освещение жилых, служебных и общественных помещений. Электропитание: ~220 В, 50 Гц. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный. Источник света: 1 х 18 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного опалового поликарбоната. Монтаж: накладной. Степень защиты: IP44. Наружный диаметр вводимого кабеля: до 14 мм. Комплектация: - без выключателя и розетки; - с выключателем; - с розеткой; - с выключателем и розеткой. |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 100 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 19 |
|  | Масса, не более, кг | 3,0 |
| СЭБМ-У-1-18-1 | Светильник энергосберегающий брызгозащищенный морской призеркальный. Назначение: местное освещение жилых, служебных и общественных помещений. Электропитание: ~110-260 В / –110-320 В. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный универсальный. Источник света: 1 х 18 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного опалового поликарбоната. Монтаж: накладной. Степень защиты: IP44. Наружный диаметр вводимого кабеля: до 14 мм. Комплектация: - без выключателя; - с выключателем. |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 100 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 19 |
|  | Масса, не более, кг | 3,0 |
| СЭБМ-2-2-18-1 | Светильник энергосберегающий брызгозащищенный морской. Назначение: основное освещение жилых, служебных и общественных помещений. Электропитание: ~220 В, 50 Гц. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный. Источник света: 2 х 18 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного опалового поликарбоната. Монтаж: накладной. Степень защиты: IP44. Наружный диаметр вводимого кабеля: до 14 мм. |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 200 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 37 |
|  | Масса, не более, кг | 4,5 |
| СЭБМ-У-2-18-1 | Светильник энергосберегающий брызгозащищенный морской. Назначение: основное освещение жилых, служебных и общественных помещений. Электропитание: ~110-260 В / –110-320 В. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный универсальный. Источник света: 2 х 18 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного опалового поликарбоната. Монтаж: накладной. Степень защиты: IP44. Наружный диаметр вводимого кабеля: до 14 мм. |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 200 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 37 |
|  | Масса, не более, кг | 4,5 |
| СЭБМ-2-2-18-1-А | Светильник энергосберегающий брызгозащищенный морской. Назначение: основное и аварийное освещение жилых, служебных и общественных помещений. Электропитание: ~220 В, 50 Гц. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный. Источник света: 2 х 18 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного опалового поликарбоната. Монтаж: накладной. Степень защиты: IP44. Наружный диаметр вводимого кабеля: до 14 мм. Дополнительно: встроенный светодиодный блок аварийного питания (время работы – 10 ч, создаваемая освещенность – 14 лк). |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 200 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 37 |
|  | Масса, не более, кг | 5,0 |
| СЭБМ-2-2-18-2 | Светильник энергосберегающий брызгозащищенный морской. Назначение: основное освещение жилых, служебных и общественных помещений. Электропитание: ~220 В, 50 Гц. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный. Источник света: 2 х 18 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного опалового поликарбоната. Монтаж: встраиваемый. Степень защиты: IP44. Наружный диаметр вводимого кабеля: до 14 мм. |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 200 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 37 |
|  | Масса, не более, кг | 5,5 |
| СЭБМ-У-2-18-2 | Светильник энергосберегающий брызгозащищенный морской. Назначение: основное освещение жилых, служебных и общественных помещений. Электропитание: ~110-260 В / –110-320 В. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный универсальный. Источник света: 2 х 18 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного опалового поликарбоната. Монтаж: встраиваемый. Степень защиты: IP44. Наружный диаметр вводимого кабеля: до 14 мм. |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 200 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 37 |
|  | Масса, не более, кг | 5,5 |
| СЭБМ-2-2-18-2-А | Светильник энергосберегающий брызгозащищенный морской. Назначение: основное и аварийное освещение жилых, служебных и общественных помещений. Электропитание: ~220 В, 50 Гц. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный. Источник света: 2 х 18 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного опалового поликарбоната. Монтаж: накладной. Степень защиты: IP44. Наружный диаметр вводимого кабеля: до 14 мм. Дополнительно: встроенный светодиодный блок аварийного питания (время работы – 10 ч, создаваемая освещенность – 14 лк). |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 200 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 37 |
|  | Масса, не более, кг | 6,0 |
| СЭБМ-2-2-36-1 | Светильник энергосберегающий брызгозащищенный морской. Назначение: основное освещение жилых, служебных и общественных помещений. Электропитание: ~220 В, 50 Гц. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный. Источник света: 2 х 36 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного опалового поликарбоната. Монтаж: накладной. Степень защиты: IP44. Наружный диаметр вводимого кабеля: до 14 мм. |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 450 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 73 |
|  | Масса, не более, кг | 7,0 |
| СЭБМ-У-2-36-1 | Светильник энергосберегающий брызгозащищенный морской. Назначение: основное освещение жилых, служебных и общественных помещений. Электропитание: ~110-260 В / –110-320 В. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный универсальный. Источник света: 2 х 36 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного опалового поликарбоната. Монтаж: накладной. Степень защиты: IP44. Наружный диаметр вводимого кабеля: до 14 мм. |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 450 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 73 |
|  | Масса, не более, кг | 7,0 |
| СЭБМ-2-2-36-1-А | Светильник энергосберегающий брызгозащищенный морской. Назначение: основное и аварийное освещение жилых, служебных и общественных помещений. Электропитание: ~220 В, 50 Гц. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный. Источник света: 2 х 36 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного опалового поликарбоната. Монтаж: накладной. Степень защиты: IP44. Наружный диаметр вводимого кабеля: до 14 мм. Дополнительно: встроенный светодиодный блок аварийного питания (время работы – 10 ч, создаваемая освещенность – 14 лк). |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 450 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 73 |
|  | Масса, не более, кг | 7,5 |
| СЭБМ-2-2-36-2 | Светильник энергосберегающий брызгозащищенный морской. Назначение: основное освещение жилых, служебных и общественных помещений. Электропитание: ~220 В, 50 Гц. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный. Источник света: 2 х 36 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного опалового поликарбоната. Монтаж: встраиваемый. Степень защиты: IP44. Наружный диаметр вводимого кабеля: до 14 мм. |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 450 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 73 |
|  | Масса, не более, кг | 10,5 |
| СЭБМ-У-2-36-2 | Светильник энергосберегающий брызгозащищенный морской. Назначение: основное освещение жилых, служебных и общественных помещений. Электропитание: ~220 В, 50 Гц. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный универсальный. Источник света: 2 х 36 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного опалового поликарбоната. Монтаж: встраиваемый. Степень защиты: IP44. Наружный диаметр вводимого кабеля: до 14 мм. |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 450 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 73 |
|  | Масса, не более, кг | 10,5 |
| СЭБМ-2-2-36-2-А | Светильник энергосберегающий брызгозащищенный морской. Назначение: основное и аварийное освещение жилых, служебных и общественных помещений. Электропитание: ~220 В, 50 Гц. Тип пускорегулирующего аппарата: электронный. Источник света: 2 х 36 Вт (цоколь G13). Конструкция: - корпус из оцинкованной стали; - окраска белой порошковой эпоксидной эмалью; - рассеиватель из ударопрочного опалового поликарбоната. Монтаж: встраиваемый. Степень защиты: IP44. Наружный диаметр вводимого кабеля: до 14 мм. Дополнительно: встроенный светодиодный блок аварийного питания (время работы – 10 ч, создаваемая освещенность – 14 лк). |
|  | Создаваемая освещенность на расстоянии 1 м в пятне на площади 800 х 800 мм, не менее, лк | 450 |
|  | Потребляемая мощность, не более, Вт | 73 |
|  | Масса, не более, кг | 11,0 |